姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目

竞争性磋商采购文件

（资格后审）

项目编号：NTCJCC20190930

采购代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二○一九年九月三十日

# 目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 项目需求	13

第四章 评审方法和程序	20

第五章 合同授予	28

第六章 履约验收及付款	28

第七章 质疑与投诉	29

第八章 磋商响应相关格式及文件	31

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商公告

南通城建工程项目管理有限公司（以下称代理招标机构）受南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会（以下称采购人）的委托，就姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目；

二、项目编号：NTCJCC20190930；

三、项目预算：人民币30万元；

四、项目需求：详见本磋商文件第三章；

五、供应商资格：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 投标人必须为电梯制造商（生产厂家）或其代理商。

- 若为生产厂家投标的，须具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（客梯A级）、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修]。

- 若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修]，同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书，同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修]。

- 所投品牌制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业安全健康体系认证证书。

- 拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同及投标企业为其缴纳的2019年3月至2019年8月连续6个月养老保险证明），还须具备工程技术类中级及以上职称。

- 投标人具备本地化服务的能力，在项目所在地有常设的维护机构及维保人员。

- 本项目不接受任何形式的联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第七条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担。

六、有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区人民政府网公告公示栏(www.chongchuan.gov.cn)”下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件的递交

1.接收人：采购代理机构；

2.接收时间：2019年10月10日下午2时30分前。

3.磋商响应文件接收地址：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知。

八、磋商响应文件有效期：45个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

九、开标、评标

1.磋商时间：2019年10月10日下午2时30分整；开标地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

4.评审时间：资格审查后当即开始；评标地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知。

十、磋商保证金：本项目磋商响应供应商须交纳磋商保证金。磋商保证金为人民币伍仟元整（¥5000.00元）。

十一、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的10%。

十二、竞争性磋商采购联系方式

1.采购人

单位：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会；

联系人：杨主任；

电话：13328098318。

2.采购代理机构

单位：南通城建工程项目管理有限公司；

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A幢801；

联系人：陈先生；

联系电话：18006290791；

十三、磋商公告期限

本项目竞争性磋商公告期限为公告在“南通市崇川区人民政府网公告公示栏”发布之日起10日。

# 第二章  供应商须知

## 一、说明

1.本磋商文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2.招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.磋商文件的解释权属于代理机构。

4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5.供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6.磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

## 二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区人民政府网政府公告公示栏(www.chongchuan.gov.cn)”下载本项目的磋商文件。

## 三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以中国崇川网发布的信息为准。

3.代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

## 四、磋商响应文件的组成及装订

1.磋商响应文件由 ：A.磋商响应资料原件包、B.资格后审材料文件、C.技术磋商响应文件、D.商务磋商响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2.供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

## 五、磋商响应文件的份数、签署和退还

1.磋商响应文件中，除【A.磋商响应资料原件包】外的，其余均为一份“正本”和二份“副本”。

2.在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4.磋商程序顺利进行后，除“A.磋商响应资料原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

## 六、磋商响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目磋商响应文件：“A.”“B.”“C.”“D.”分四个包，单独进行密封。

2.密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的“A.”与“B.”“C.”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

## 七、磋商响应文件内容

### A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1.提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本，提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件。身份证可随身携带，不放入原件包内。

3.投标人必须为电梯制造商（生产厂家）或其代理商。

4.若为生产厂家投标的，须具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（客梯A级）的原件、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修]的原件。

5.若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 的原件，同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书的原件，同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件。

6.所投品牌制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业安全健康体系认证证书；若为生产厂家投标的，提供原件；若为代理商投标的，提供原件的复印件（须加盖公章）。

7.拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同的原件及投标企业为其缴纳的2019年3月至2019年8月连续6个月养老保险证明的原件），还须具备工程技术类中级及以上职称的原件。

8.满足采购人对项目本地化服务的维护要求，供应商必须提供工商注册地在南通市的常设机构的证明文件、材料的原件及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）的原件：

（1）如为在南通市进行工商注册的供应商，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）的原件；

（2）如为在南通市进行工商注册开办常设机构的外地供应商，须提供该常设机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这3项证明材料及及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）的原件；

（3）如为具有在南通市进行工商注册的委托维护机构的外地供应商，须提供双方针对本项目签订的《委托维护协议》，同时提供该委托维护机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这4项证明材料及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）的原件。

9.磋商文件要求提供的其他资料的原件。

### B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1.提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）。

3.投标人必须为电梯制造商（生产厂家）或其代理商。

4.若为生产厂家投标的，须具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件（须加盖公章）、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章）。

5.若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章），同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书原件的复印件（须加盖公章），同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件（须加盖公章）和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章）。

6.所投品牌制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）、IS014001环境管理体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）、OHSAS18001职业安全健康体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）。

7.拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同原件的复印件（须加盖公章）及投标企业为其缴纳的2019年3月至2019年8月连续6个月养老保险证明原件的复印件（须加盖公章）），还须具备工程技术类中级及以上职称原件的复印件（须加盖公章）。

8.满足采购人对项目本地化服务的维护要求，供应商必须提供工商注册地在南通市的常设机构的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）原件的复印件（须加盖公章）：

（1）如为在南通市进行工商注册的供应商，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）原件的复印件（须加盖公章）；

（2）如为在南通市进行工商注册开办常设机构的外地供应商，须提供该常设机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这3项证明材料及及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）原件的复印件（须加盖公章）；

（3）如为具有在南通市进行工商注册的委托维护机构的外地供应商，须提供双方针对本项目签订的《委托维护协议》，同时提供该委托维护机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）这4项证明材料及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）原件的复印件（须加盖公章）。

9.磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

10.磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。

### C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

#### 1.竞争性磋商响应函；

#### 2.资信

提供磋商响应供应商认为可以提供的相关资信荣誉等；提供相应原件及其复印件加盖公章。

#### 3.竞标产品的详细说明：

根据本磋商文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商编写项目所涉产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等；同时须提供包含但不限于如下的材料：

（1）响应设备清单表：与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）供应商必须满足磋商文件中针对产品设备的全部技术规格与要求，提供逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；货物和服务与技术要求不同的，必须明示偏离的部分。

（3）如所投产品为非建议品牌产品的，则其产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。同时供应商应当在投标时提供以下资料：①由第三方权威检测机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；（若①②③项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

（4）提供项目所涉各类产品的技术能力证明材料，如产品设备相应具有的证书、检验、检测报告等原件的复印件加盖制造商公章；

（5）提供所投标货物型号的无机房乘客电梯整机特种设备型式试验报告及型式试验合格证；

4.设计方案

#### 5.项目实施方案：

（1）根据项目的具体需求，提供产品含安装、调试、进度周期的整体实施方案。

（2）提供建设项目整体及所涉产品设备的质量验收标准与验收方案。

#### 6.售后服务：

（1）提供整体项目及所涉产品设备的质量三包承诺内容及具体售后服务方法，含免费保修时间及服务的内容。

（2）提供详细的培训服务方案，包含提供技术培训的内容等。

### D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

#### 1.磋商响应报价（首次）总表（格式）；

#### 2.磋商响应报价明细表。

## 八、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

## 九、磋商响应文件的递交

1.接收人：采购代理机构；

2.接收时间：2019年10月10日2时30分前。

3.磋商响应文件接收地址：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知。

## 十、磋商响应文件的有效期

1.从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件，按本竞争性磋商文件规定的磋商保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的投标书将被拒绝，但磋商保证金可退还。

## 十一、开标、评标

1.磋商时间：2019年10月10日下午2时30分整；开标地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

4.评审时间：资格审查后当即开始；评标地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

## 十二、磋商报价

【特别提醒】本项目是设计、货物、制造、包装、仓储、运输、安装、电梯监检费（取得电梯运行合格证）及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，还包含提供的伴随服务 / 售后服务费用以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等的“交钥匙”工程。本项目投标设备单价为固定价格、无论材料、人工、税费等价格在成交后至施工期间到完成安装验收交付时的上涨或下跌，设备单价不作任何调整。

本项目请仔细勘察现场，现场不符合电梯安装条件的土建情况，均包含在投标报价中，后期不得以任何借口向采购人要求追加费用。

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.磋商响应报价应包含：设计、所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。本项目请仔细勘察现场，现场不符合电梯安装条件的土建情况，均包含在投标报价中，后期不得以任何借口向采购人要求追加费用。

6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 十三、磋商费用

1.磋商程序顺利进行后，磋商供应商的“磋商响应资料原件包”可退回，其他的磋商响应文件（不含磋商保证金）都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）

2.无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

3.磋商文件费300.00元/套（采购文件费用无论是否成交均不予退回；采购文件费用采用现金的形式在递交投标文件时交纳给采购采购代理机构）。

## 十四、磋商保证金

1.本项目磋商保证金为：人民币伍仟元整（¥5000.00元）；

2.供应商交纳的磋商保证金  现金  的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场，在递交磋商响应文件时交给采购代理机构。需用信封密封并加盖单位公章，否则拒收其投标文件。

3.未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4.未成交供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的  5  个工作日内，予以退还（无息）。

5.发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）磋商文件规定的其他情形。

## 十五、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目合同年度价款的  10%  。

2.在成交通知书发出送达后的30日内，成交人凭成交通知书和已经汇至采购人账上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4.由于成交人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的责任。

## 十六、验收和付款

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效磋商处理。

1、电梯安装完成且验收合格提交完整的竣工资料后，付至合同价的95%；

2、待使用两年后无质量问题，付清余款（不计息）；

3、最终以政府采购合同确定的为准执行。

## 十七、供货调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

## 十八、代理服务费

1、成交人须缴纳代理服务费：计费按照崇财发[2015]29号文件内的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

| 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5% |
| 50-100万（含）以内 | 1.05% |
| 100-150万（含）以内 | 0.71% |
| 150-200（含）万以内 | 0.66% |

2、供应商自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

## 十九、知识产权

成交人应保证本项目采购人及最终用户在使用本项目合同标的物的任何部分（含软、硬件及相关配套设备）均不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。采购人或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方的任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由成交人承担。

## 二十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

一、需求总则

1、优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

4、技术响应有关要求说明：

响应磋商的供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦磋商成交，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，成交人承担一切后果和损失。

（2）磋商供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。（注：本项目技术要求不接受负偏离）。

## 二、设备清单

## 投标人所提供的电梯产品必须是本企业的技术成熟产品，投标人必须对电梯标明各自厂家的系列型号，并提供相应的电梯宣传样本资料，整机系统及主要配件必须注明品牌、型号、生产厂家及出厂地址。

本项目电梯建议品牌：奥的斯机电、杭西奥、帝奥。

| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 1000Kg 1.0m/s | 3/3/3 | 1 |

1、标准配置1）预留 IC 卡控制功能；2）预留视频电缆。）装修详见电梯技术规格参数表。

2、电梯井道材料：混凝土梁和砖封闭。

3、土建井道底坑开挖、现浇，三楼顶层切割、封闭及需完成相应的井道等土建内容。

## 注：1、本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。但其产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。同时投标供应商应当在投标时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；（若①②③项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

## 2、本项目为老楼新建电梯项目，原主体结构为框架三层。合同签订后三天内，提供详细的土建布置图，包括详细的土建改造方案，但不限于土建井道底坑开挖、现浇，三楼顶层切割、封闭、预埋件、基坑防水与加固、门洞改造、开孔与装修封堵、井道内垃圾清运等整体方案。在采购人确定并通过整改方案后，中标供应商在规定时间完成井道、基坑、门洞封堵、井道内垃圾清运，电梯设备、运输、安装、调试、厂检等工作。该项目为交钥匙工程。

## 三、技术及功能要求

1、无机房电梯参数配置要求

| 序号 | 参数配置要求 |
| --- | --- |
| 一、标准规格 |
| 1 | 电梯编号 ：1# |
| 2 | 设备名称 ：微机控制全变频电梯 |
| 3 | 电梯数量 ：1 台 |
| 4 | 控制方式 ：单梯控制 |
| 二、主要参数 |
| 1 | 额定载重量 ：1000kg |
| 2 | 额定速度 ：1.0m/s |
| 3 | 目前楼层高度：1楼4500mm，2楼3600mm，3楼3600mm |
| 4 | 停靠层站 ：3 层 3 站 3 门 |
| 5 | 基站 ：第一层 |
| 三、主要配置 |
| 1 | 操作系统 ：全电脑全集选方式 |
| 2 | 控制系统 ：快速先进的一体化电脑软件控制系统，传输通讯网络系统 |
| 3 | 拖动系统 ：交流变频变压拖动系统 |
| 4 | 门机系统 ：同步带变频门机系统 |
| 5 | 曳引机位置 ：井道侧上方 |
| 四、厅门装置 |
| 1 | 厅门材质 ：发纹不锈钢 |
| 2 | 门套材质 ：发纹不锈钢 |
| 3 | 门套规格 ：标准小门套 |
| 4 | 厅门显示 ：液晶显示 |
| 5 | 厅门呼梯 ：发纹不锈钢面板，微动按钮。 |
| 五、轿厢装置 |
| 1 | 轿壁装潢 ：轿厢后壁中间一块为镜面不锈钢，其余为发纹不锈钢 |
| 2 | 轿底材质 ：大理石 |
| 3 | 轿门材质 ：发纹不锈钢 |
| 4 | 照明设施 ：高效节能 LED 灯具 |
| 5 | 通风设施 ：风扇 |
| 6 | 通讯设施 ：隐藏式对讲装置 |
| 7 | 检修设施 ：位于轿厢操纵箱下方 |
| 8 | 轿内显示 ：液晶显示 |
| 9 | 轿内呼梯 ：发纹不锈钢面板，不锈钢按钮。 |
| 10 | 开门方式 ：中分门 |
| 六、主要参考尺寸 |
| 1 | 井道尺寸 ：2450mm（宽）×2000 mm（深） |
| 2 | 顶层高度 ：4500 mm |
| 3 | 底坑深度 ：1500 mm |
| 4 | 门洞净尺寸 ：1100 mm（宽）×2200 mm（高） |
| 5 | 轿厢净尺寸 ：1600 mm（宽）×1400 mm（深） |
| 6 | 开门净尺寸 ：900 mm（宽）×2100 mm（高） |
| 七、工作条件 |
| 1 | 海拔高度不超过 1000 米； |
| 2 | 井道内的空气温度 5～40℃； |
| 3 | 运行地点的最湿月月平均相对湿度为≤90％； |
| 4 | 运行环境空气中不应含腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃存在。 |
| 八、电力提供 |
| 1 | 动力电源：电压：380V±7%；频率：50Hz；相数：三相五线制，零线和地线始终分开 |
| 2 | 照明电源：电压：220V；频率：50Hz；相数：单相 |

## 2、功能配置说明

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、运行功能 |
| 1 | 全集选 | 在自动状态或司机状态，电梯在运行过程中响应轿内指令信号的同时，自动响应厅外上下召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。 |
| 2 | 检修运行 | 电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作。按上（下）行按钮可使电梯以检修速度点动向上（向下）运行。松开按钮电梯立即停止运行。 |
| 3 | 司机操作运行 | 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。电梯可由司机选择运行方向和其它功能（比如直驶功能），电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。 |
| 4 | 司机换向 | 司机可通过专门的按钮选择电梯运行方向。 |
| 5 | 直接停靠运行 | 以距离为原则，自动运算生成从启动到停车的平滑曲线，没有爬行，直接停靠在平层位置。 |
| 6 | 最佳曲线自动 生成 | 系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。 |
| 7 | 满载直驶 | 在自动无司机运行状态，当轿内满载时，电梯不响应经过的厅外召唤信号。但是，此时厅外召唤仍然可以登记，将会在下一次运行时服务。 |
| 8 | 自动返基站 | 当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，电梯自动返回基站等候。 |
| 9 | 服务楼层设置 | 系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务楼层及停站楼层。 |
| 10 | 保持开门时间 分类设定 | 系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |
| 11 | 本层厅外开门 | 在无其它指令或外召的情况下，若轿厢停靠在某一层站，按下该层站外的召唤按钮后，轿厢门自动打开。 |
| 12 | 关门按钮提前 关门 | 电梯在自动运行模式下，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，以提高效率。 |
| 13 | 反向自动消号 | 当电梯运行到终端层站或者运行方向变更时，将此前所登记的反向指令全部自动取消。 |
| 14 | 独立运行 | 电梯不接受外界召唤，不能自动关门。 |
| 15 | 锁梯功能 | 自动运行状态下，锁梯开关动作后，消除所有召唤登记。然后返回锁梯基站，自动开门。此后停止电梯运行，关闭轿厢内照明与风扇。当锁梯开关被复位后电梯重新开始进入正常服务状态。 |
| 二、安全功能 |
| 1 | 门光幕保护 | 当关门过程中，门的中间有东西阻挡时，光幕保护动作，电梯转为开门。但光幕保护在消防操作时不起作用。 |
| 2 | 超载保护 | 当电梯内载重超过额定载重时电梯报警，停止运行。 |
| 3 | 防打滑保护 | 在非检修状态，电梯运行过程中，如果连续运行超过规定的时间后，而且没有平层开关动作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，就停止轿厢一切运行。 |
| 4 | 逆向运行保护 | 系统对旋转编码器的反馈信号方向进行识别，在运行中判断电动机的实际运行方向，一旦为逆向运行则报警提示。 |
| 5 | 故障历史记录 | 系统具有故障记录，包括故障产生的时间与楼层等信息。 |
| 6 | 自救平层运行 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至最近平层区，然后开门。 |
| 7 | 重复关门 | 电梯持续关门一定时间后，若门锁尚未闭合，则电梯自动开门，然后重复关门。 |
| 8 | 自动修正轿厢 位置 | 电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时辅助特制的强迫减速减速度彻底消除冲顶和蹲底故障。 |
| 9 | 门区外不能开门的保护 | 系统在非门区状态，禁止自动开门。 |
| 10 | 强迫减速监测功能 | 系统在自动运行模式下，根据强迫减速开关位置、以及开关动作情况来监测、校正电梯轿厢的位置。 |
| 11 | 接触器触点检测 保护 | 电梯在运行或者停止状态下，检测到接触器的吸合状态异常时，系统自动保护。 |
| 12 | 门开关故障保护 | 当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门，系统停止开关门并输出故障。 |
| 13 | 运行门锁断开 保护 | 电梯运行中检测到门锁断开，系统自动保护。 |
| 14 | 门锁短接保护 | 电梯在自动运行模式下，每次开门到位均识别门锁是否存在异常。 |
| 15 | 对地短路检测 | 系统在第 1 次上电的情况下可以对输出 U、V、W 进行检测，判断是否存在对地短路的情况。 |
| 16 | 电机过电流保护 | 检测到电机的电流大于最大允许值时，系统自动保护。 |
| 17 | 电源过电压保护 | 检测到电源电压大于最大允许值时，系统自动保护。 |
| 18 | 电机过载保护 | 检测到电机过载，系统自动保护。 |
| 19 | 编码器故障保护 | 系统使用高速编码器来进行闭环矢量控制，如果该编码器发生故障，系统自动停机，杜绝因无法得知编码器故障引起的冲顶蹲底的故障。 |
| 20 | 限位开关保护 | 上（下）限位开关动作后电梯禁止向上（下）运行，但是可以向反方向运行。 |
| 三、人机界面 |
| 1 | 井道参数自学习 | 系统在首次运行前，需要对井道的参数进行自学习，包括每层的层高、强迫减速开关、限位开关的位置。 |
| 2 | 井道自学习失败诊断 | 没有正确的井道数据，电梯将不能正常运行，因此在井道自学习未能正确完成时设置了井道自学习失败诊断。 |
| 3 | 电梯状态显示 | 通过模块显示电梯的运行方向、所在层站等情况 |
| 四、节能功能 |
| 1 | 照明、风扇节电功能 | 当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，则自动切断轿厢内照明、风扇等电源。 |

3、项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证仪器的正常使用，由此产生的额外费用视作赠送。

4、本项目内需求产品均需安装到位，能够正常使用，包含所有产品安装可能涉及到的的辅材、附件等。

5、如果所投产品与以上需求项目产品的技术参数略有出入，评委根据项目的需求及应用的需要，有权认定是否满足。

## 四、设备交货、安装调试服务

1、设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、项目交付安装调试服务期：合同签订后40日历天内送到采购方指定地点并完成安装调试工作。

3、发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

## 五、项目供货安装调试与验收

1、项目供货安装调试

（1）项目需求产品到货及报验；

（2）提供项目产品安装、调试的人员组织安排方案；

（3）项目产品均需安装调试，确保产品正常工作运行。

2、系统验收

（1）投标人须提供项目产品验收方案，该方案可能在中标后会作为双方合同文件内的验收条款依据；

（2）设备到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标人提供的项目设备清单，进行现场验收货；

（3）项目完成安装调试任务后，不排除采购方对主要原部件进行原厂检测的可能。如检测不合格，中标人承担所有产品无条件退回的责任。

## 六、质量要求

1、中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

## 七、质保及售后服务要求

1、项目产品的质保

本次项目产品质保期为验收合格之日起两年。

2、服务承诺

（1）投标人应提供详细的售后服务方案，其中：

① 如投标人就本次投标产品的售后维护服务委托代维机构负责，则须在本次招标项目投标书内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代维机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的的工作内容不得超出委托双方就本招标文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非投标人另有说明且合理。

② 投标人无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对投标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

（2）投标人应具有一支专业专职的能够做到项目本地化服务的维修维护队伍，有一定的施工、维修维护的经验和能力，为此须提供详细的说明。

（3）提供供应商的：7*24小时，365天全年无休服务承诺。

## （4）项目产品出现故障时，应积极响应，查明故障原因，一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

# 第四章  评审方法和程序

## 一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3.磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

## 二、竞争性磋商评审程序

1.开标后，采购人依法委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2.磋商小组对符合资格条件的投标人提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3.磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4.磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有投标人。

5.磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的投标人的技术标响应文件进行评审评估，确定其是否进入磋商环节。

6.磋商小组对进入磋商环节的投标人提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与投标人进行磋商。

7.经磋商确定最终采购需求和进入最终评审的投标人。

8.磋商小组评委成员独立对每个入围最终评审的投标人提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9.磋商小组根据入围最终评审的投标人的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分。投标人的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次招标项目的成交人，并将结果通知所有投标人。

## 三、开标

1.开标时间：2019年10月10日下午2时30分整。

2.开标地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

3.开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

4.开标后，采购人委托磋商小组根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查）。资格审查合格的投标人方可进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

5.资格审查时间：开标后当即开始。

6.资格审查地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知。

7.资格审查中包含对投标人的信用记录进行审查，具体如下

（1）采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的时期内查询磋商响应供应商的信用记录。磋商响应供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为无效。

① 不良信用记录指：磋商响应供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

② 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

（2）查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。磋商响应供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

① 在本竞争性磋商采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

② 磋商响应供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

8.资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格审查条款 | 标准：唯一性 条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 投标人必须为电梯制造商(生产厂家)或其代理商。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 若为生产厂家投标的，须具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件（须加盖公章）、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章），同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书原件的复印件（须加盖公章），同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件（须加盖公章）和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 所投品牌制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）、IS014001环境管理体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）、OHSAS18001职业安全健康体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同原件的复印件（须加盖公章）及投标企业为其缴纳的2019年3月至2019年8月连续6个月养老保险证明原件的复印件（须加盖公章）），还须具备工程技术类中级及以上职称原件的复印件（须加盖公章） | 是（√）否（×） |
| 8 | 满足采购人对项目本地化服务的维护要求，供应商必须提供工商注册地在南通市的常设机构的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 9 | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 10 | 磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 11 | 投标人不存在失信信息 | 是（√）否（×） |

## 四、评标

### （一）评标事项

1.评标时间：资格审查后当即开始；评标地点：南通市崇川区任港街道姚港社区居民委员会二楼会议室（崇川区姚港路35号），如有变动另行通知；

2.磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）审查合格投标人的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）可以要求投标人对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

（4）磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或财政监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4.除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工作无关的人员不得进入评标现场。

5.有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

7.在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

### （二）竞争性磋商方法

1.磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3.磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

4.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

（1）对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目建设涉及的产品，含品牌及技术参数响应与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节； |
| 2 | 提供的项目实施方案与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节； |
| 3 | 磋商响应项目的验收、质保及售后服务方案与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节； |

（2）磋商小组所有成员应当集中与进入磋商环节后的单一供应商分别进行技术磋商，并给予所有能够参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最后报价的供应商的磋商响应技术文件进行评审打分；进入最终评审的供应商不得少于3家（本章第四条第（二）项款第7款除外）。

6.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并对其进行最终评审。

7.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最终评审的供应商可以为2家。

8.已提交响应文件的供应商，在进入最终评审之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

10.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

11.磋商响应报价的价格评审：

（1）磋商响应评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

（2）评标委员会将审查每份入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次报价（最终）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应 ，则按无效磋商处理。

（3）磋商小组认为入围最后评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12.推荐成交人的特殊情况处理：

（1）采用综合评分法得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商响应供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家磋商响应供应商计算，按：综合得分最高的同品牌磋商响应供应商获得成交人推荐资格；综合得分相同的，由采购人或者采购人委托的磋商小组按照 随机抽取 方式确定，其他同品牌磋商响应供应商不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，多家磋商响应供应商提供的“主要产品”品牌相同的，按前两款规定处理。本次采购项目的产品均为主要产品。

### （三）评标磋商的结果

经磋商  确定最终采购需求和进入最后报价的供应商  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  磋商响应供应商  的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1.进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2.磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为   40%（权重） （四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为  60%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4.当磋商小组成员为5人（含5人）以上的，技术分去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

5.最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具《磋商评审报告》。

### （四）综合评分评审因素

【特别提醒】评审核查涉及评分的各项资质荣誉证书及其他证明材料的原件，须以密封在“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

#### 第一条 技术分评定：（40分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 3分 | （1）投标人具有电梯安装、维修、改造A级资质证书的得3分； （2）投标人具有电梯安装、维修、改造B级资质证书的得2分； （3）投标人具有电梯安装、维修、改造C级资质证书的得1分。 |
| 2 | 技术响应 | 17分 | 设备的性能及技术指标要求 （1）投标设备技术性能指标全部响应招标文件要求的得基础分5分；不得出现负偏离，否则作废标处理。 （2）客梯控制柜、曳引机、门机采用与整机同品牌的，每项得2分，最多得6分（投标时提供型式试验报告原件备查，未提供的不得分）。 （3）客梯安全保护装置限速器、安全钳、缓冲器采用与整机同品牌的，每项得2分，最多得6分（投标时提供型式试验报告原件备查，未提供的不得分）。 |
| 3 | 培训及 售后服务 | 2分 | （1）培训方案由评委在0-1分内评定； （2）投标人具有完备、详细的维修维护方案由评委在0-1分内评定。 |
| 4 | 设 备 保修期 | 4分 | 满足免费保修期24个月不得分（不满足按无效投标处理），免费保修期每增加6个月加2分，最多加4分。 |
| 5 | 伴随服务保障 | 5分 | （1）投标人为江苏省质量服务诚信企业：AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分（投标时须提供原件备查，未提供的不得分）。 （2）投标人为江苏省维保星级单位：二星得1分，三星得1.5分，四星及以上得2分。（投标时须提供原件备查，未提供的不得分）。 |
| 6 | 施工安装方案 | 4分 | （1）施工组织计划（2分）：施工组织计划详细具体、科学合理和各阶段进度的保证措施可靠、全面可行、针对性强的，得2分；其余酌情给分，缺失的，本项不得分。 （2）施工队伍（2分）：组建合理，由制造商安装队伍安装的得2分，由代理商安装的得1分，其他酌情给分（本项必须提供制造商承诺）。 |
| 7 | 业绩 | 5分 | 投标人提供加装井道和电梯（两者必须齐全）的合同业绩的加5分，没有未提供的不得分。 |

注：以上材料必须提供扫描件并加盖投标人公章，中标后业主可进行审核，如发现材料虚假，取消中标资格。

#### 第二条 报价评审（60分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最后报价的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1.本项目最高限价为人民币30万元，超过该限价作无效磋商处理。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应最终报价得分 =（磋商基准价/磋商最终报价）×60%×100

#### 第三条 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

#### 第四条 对落标的投标人不做落标原因的解释。

## 五、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1.未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2.磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3.磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4.磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5.不具备磋商文件规定的资格要求的；

6.磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8.磋商响应报价超出项目最高限价的；

9.被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10.供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

11.不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；

12.磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

## 六、出现下列情形之一的，作废标处理

1.供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3.除本章第五条第（二）项第7款规定的情形外，供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的。

## 七、成交通知

竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公示3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

# 第五章  合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同（一式捌份，采购人、成交人、区任港街道招投标办公室、招标代理机构各执两份。），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、合同签订经招标代理机构盖章后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报南通市崇川区任港街道招投标办公室备案。

四、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

# 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、供应商履约到位后，应以书面形式向采购单位提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目合同价款，实行财政国库直接支付。

# 第七章  质疑与投诉

## 一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2.取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请在崇川区财政局网站下载中心自行下载），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

## 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2.对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

## 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入崇川区政府采购活动的处理，依次类推；视情在中国崇川网、南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

## 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入崇川区政府采购活动。

## 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市崇川区任港街道招投标办公室。

## 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入崇川区政府采购活动。

## 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在中国崇川网、南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

# 第八章  磋商响应相关格式及文件

## 一、磋商响应文件

1.A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

2.B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

3.C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

4.D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

## 二、磋商响应文件封面范例

姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写： A.磋商响应资料原件包

B.资格后审材料文件

C.技术磋商响应文件

D.商务磋商响应文件

（资格后审）

项目编号：NTCJCC20190930

供应商：参加磋商响应单位全称

二○一九年     月     日

## 三、磋商响应文件

### A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

| 序号 | 磋商响应资料原件包 明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本，提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件。身份证可随身携带，不放入原件包内。 |  |
| 3 | 投标人必须为电梯制造商（生产厂家）或其代理商。 |  |
| 4 | 若为生产厂家投标的，须具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证（客梯A级）的原件、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修]的原件。 |  |
| 5 | 若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 的原件，同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书的原件，同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件。 |  |
| 6 | 所投品牌制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业安全健康体系认证证书；若为生产厂家投标的，提供原件；若为代理商投标的，提供原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同的原件及投标企业为其缴纳的2019年3月至2019年8月连续6个月养老保险证明的原件），还须具备工程技术类中级及以上职称的原件。 |  |
| 8 | 满足采购人对项目本地化服务的维护要求，供应商必须提供工商注册地在南通市的常设机构的证明文件、材料的原件及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）的原件。 |  |
| 9 | 磋商文件要求的其他材料的原件。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为磋商响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

### B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

#### B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 投标人必须为电梯制造商（生产厂家）或其代理商。 |  |
| 4 | 若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章），同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书原件的复印件（须加盖公章），同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件（须加盖公章）和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 若为代理商投标的，须具有省级及以上特种设备安装改造维修许可证B级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章），同时具有制造商开具的针对本项目的专项授权书原件的复印件（须加盖公章），同时提供制造商的特种设备制造许可证（客梯A级）原件的复印件（须加盖公章）和特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修] 原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 6 | 所投品牌制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）、IS014001环境管理体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）、OHSAS18001职业安全健康体系认证证书原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同原件的复印件（须加盖公章）及投标企业为其缴纳的2019年3月至2019年8月连续6个月养老保险证明原件的复印件（须加盖公章）），还须具备工程技术类中级及以上职称原件的复印件（须加盖公章） |  |
| 8 | 满足采购人对项目本地化服务的维护要求，供应商必须提供工商注册地在南通市的常设机构的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）及在南通地区设有T1、T2维保人员各5人（提供操作证）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 9 | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 10 | 磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商公章）

日期：

注：（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

#### B.2、资格后审材料相关格式文件

##### 1.法定代表人身份证明

南通城建工程项目管理有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

南通城建工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

被委托授权人身份证号：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

##### 3.关于资格文件的声明函

南通城建工程项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	  月   日

##### 4.无重大违法记录声明

南通城建工程项目管理有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

##### 5.供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |
| 8 | 经营范围：1、 ；2、 ；3、…… |
| 9 | 供应商从事投标项目的年数 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

### C.技术招标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

#### 1.竞争性磋商响应函

南通城建工程项目管理有限公司：

依据贵单位               （招标项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价中包含：设计、所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。本项目请仔细勘察现场，现场不符合电梯安装条件的土建情况，均包含在投标报价中，后期不得以任何借口向采购人要求追加费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字）

二○一九年      月     日

#### 2.资信

提供磋商响应供应商认为可以提供的相关资信荣誉等；提供相应原件及其复印件加盖公章。

#### 3.竞标产品的详细说明

根据本磋商文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商编写项目所涉产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等；同时须提供包含但不限于如下的材料：

（1）响应设备清单表：与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）供应商必须满足磋商文件中针对产品设备的全部技术规格与要求，提供逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；货物和服务与技术要求不同的，必须明示偏离的部分。

技术条款响应正负偏离表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 招标要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：① 供应商应对照磋商文件技术要求，竞标产品设备与磋商文件要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明；② 该表不作为供应商对竞标产品设备技术要求等详细描述和说明的替代。

（3）如所投产品为非建议品牌产品的，则其产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。同时供应商应当在投标时提供以下资料：①由第三方权威检测机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；（若①②③项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

（4）提供项目所涉各类产品的技术能力证明材料，如产品设备相应具有的证书、检验、检测报告等原件的复印件加盖制造商公章；

（5）提供所投标货物型号的无机房乘客电梯整机特种设备型式试验报告及型式试验合格证；

#### 4.设计方案

#### 5.项目实施方案：

（格式自定）

（1）根据项目的具体需求，提供产品含安装、调试、进度周期的整体实施方案。

（2）提供建设项目整体及所涉产品设备的质量验收标准与验收方案。

#### 6.售后服务

（格式自定）

（1）提供整体项目及所涉产品设备的质量三包承诺内容及具体售后服务方法，含免费保修时间及服务的内容。

（2）提供详细的培训服务方案，包含提供技术培训的内容等。

### D.商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

#### 1.磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称：姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目

项目编号：NTCJCC20190930

| 项目名称 | 磋商响应报价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。

（2）磋商响应报价应包含：设计所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。本项目请仔细勘察现场，现场不符合电梯安装条件的土建情况，均包含在投标报价中，后期不得以任何借口向采购人要求追加费用。

#### 2.磋商响应报价明细表

项目名称：姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目

项目编号：NTCJCC20190930

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表仅为表式，供应商须自行分析项目组成，自行添加内容。

（2）如果计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

（3）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应磋商文件。

#### 3. 磋商响应报价表（最终）

项目名称：姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目

项目编号：NTCJCC20190930

| 项目名称 | 磋商响应报价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 姚港社区公共服务中心电梯采购安装项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

# 说明：磋商响应供应商可按以上格式制作“磋商响应报价表（最终）”并加盖单位公章后自行携带到磋商现场，用于磋商响应供应商进行最后报价。

# 最终分项价格按照磋商的总价同比例下浮。

# ……全文结束……