文峰街道数字城管指挥平台室内液晶大屏等设备采购及安装项目

竞争性谈判文件

（资格后审）

采购单位：南通市崇川区文峰街道办事处

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇一八年五月十四日

竞争性谈判文件备案表

编制人： 蒋惠 日 期：2018年5月14日

采购单位（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2018年5月14日

代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2018年5月14日

# 目   录

第一部分  竞谈公告

第二部分  竞谈须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同主要条款

第六部分  合同授予

第七部分  响应文件组成及格式

第一部分  竞谈公告

江苏科建工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受南通市崇川区文峰街道办事处的委托，就文峰街道数字城管指挥平台室内液晶大屏等设备采购及安装项目拟用竞争性谈判方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称：文峰街道数字城管指挥平台室内液晶大屏等设备采购及安装项目

二、项目需求：详见第三部分

三、项目预算：约人民币18.98万元

四、响应相关信息：

（一）供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

3、法定代表人参加项目谈判的，须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加项目谈判的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见第七部分）。

4、供应商所提供货物必须是全新的，质量合格，达到国家相关质量检测标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求；报价含运费、税收及测量、施工、安装费用。

5、投标供应商须提供所投46寸液晶拼接屏品牌的三年免费质保承诺函（格式自拟）。

6、投标供应商须保证所投产品的数据可以与南通市城管局进行实时对接，并在投标时做出承诺（格式自拟）。

7、提供相关专利授权函（格式自拟，详见项目需求）。

8、提供公安部检测报告（详见项目需求）。

9、投标供应商若为非南通市范围内注册的且未在南通市范围内设立全资分支机构及无委托注册在南通市范围内的具有同等资质的代维公司的，须承诺中标后15天内在南通市范围内设立全资分支机构或者5天内委托注册在南通市范围内的具有同等资质的代维公司售后服务。提供相关证明材料，否则将取消其中标资格。投标时提供承诺函(格式自拟）。

10、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第七部分）。

11、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见本竞谈文件第七部分中“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与报名、响应所产生的一切后果由供应商自行承担。

（二）谈判保证金：

本项目谈判保证金为人民币3000元，一律采用现金的形式递交，不接受以其他方式递交的谈判保证金。谈判保证金（现金）必须密封递交，并且须注明：项目名称、投标供应商名称、用途（谈判保证金），谈判保证金在递交响应文件时交由代理机构当场查验（不得密封在响应文件中）。若未按上述要求递交谈判保证金，其响应文件将被拒绝。

（三）供货施工期：合同签订生效后15日历天完成所有产品供货及安装调试。

（四）有关时间、地点等信息：

代理机构发出的为谈判文件，投标供应商响应的为响应文件。

1、响应文件接收截止及评审谈判开始时间：2018年5月24日14时30分。

2、开标地点：南通市文峰街道办事处东二楼会议室（如有变动，另行通知）。

特别提醒：开标地点停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

3、采购单位：南通市崇川区文峰街道办事处

采购单位联系人：王主任       联系电话：13773680001；

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

联 系 人：蒋惠  联系电话：0513-85110636，,13912280232

邮    箱：401170759@qq.com

第二部分 竞谈须知

# 一、本谈判文件由采购单位解释

1、投标供应商下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在谈判文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、投标供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由投标供应商自行承担。

3、采购单位、代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收谈判文件的供应商，且以在南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）发布的信息为准，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4、投标供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购单位、代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

5、采购单位、代理机构可视情组织答疑会。

二、投标项目涉及到的现场勘察

1、投标供应商须在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购单位对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，投标供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场，并且向联系人索取效果图查看。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、勘察现场的联系人：王主任       联系电话：13773680001。

# 三、响应文件的编写及装订

1、响应文件的组成（参见第七部分），参加响应投标供应商按谈判文件要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应投标供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查文件、技术标、价格标各自装订成册。特别提示：价格标必须单独装订和封装，不得出现在资格审查文件和技术标之中。

四、响应文件的份数和签署

1、投标供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

2、响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“价格标”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“价格标”。

3、投标供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本（须用不能擦去的墨水书写或打印）须按谈判文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、投标供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、竞谈报价

1、一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

## 2、竞谈总报价（以人民币计价）包含所有产品的材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件项目需求的所有费用。

3、竞谈报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目报价均须以人民币为货币单位。

5、投标供应商应详细阅读竞谈文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞谈文件的要求提供响应文件，导致报价无效，责任自负。

6、本次谈判项目的谈判报价，原则上不超过3次，首次报价不得超过项目预算18.98万元，各谈判供应商的后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

7、最终报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。

七、响应文件的递交时间

投标供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前将响应文件送达至指定地点。采购单位将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

八、谈判保证金退还

代理机构在采购活动结束后及时退还未成交供应商的谈判保证金，但因未成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。成交的供应商（以下称为中标人）的谈判保证金将在采购单位与中标人签订合同生效后 5个工作日内，予以退还（无息）。

有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（一）投标供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，中标人不按规定缴纳履约保证金或不与采购单位签订合同的；

（四）投标供应商与采购单位、其他投标供应商或者代理机构恶意串通的；

（五）谈判文件规定的其他情形。

已提交响应文件的投标供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，但须以书面形式说明退出谈判的原因，经竞争性谈判小组同意可以退还其缴纳的谈判保证金。

九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%。

2、履约保证金须在成交通知书发出5日内由中标人向采购单位缴纳，履约保证金缴纳后方可与采购单位签订合同，中标人在成交通知书发出之日起5日内凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭中标人提交的申请，一次性无息退还该项目的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

## 十、谈判响应文件及谈判费用

1、谈判程序顺利进行后，所有的谈判响应文件都将作为档案保存（未拆封的除外），不论成交与否，均不退回。

2、无论谈判过程和结果如何，参加竞争性谈判的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用，包含且不限于：

①本项目招标代理费（成交价的1.5%）；

②本项目评标费。

请各供应商自行考虑到报价中。

十一、付款方式

签订采购合同，安装调试完毕且验收合格后付至合同价款的95%，余款5%待质保期满后，无质量问题一次性不计息付清。

## 十二、供货量的调整及结算方式

## 1、如因采购单位实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需求，确保供货质量并及时供货。

## 2、结算时按实际供货量进行结算，综合单价不变。若成交总价与报价中的单价不符，则按比例拆分到综合单价。

## 十三、未尽事宜

## 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、相关技术参数

# 1.9套46寸液晶拼接屏。

# 2.总拼缝尺寸（mm）：3.5mm。

# 3.有效显示区域(mm)：1018.09×572.65mm。

# 4.支持1920*1080分辨率，输入接口：HDMI≥1个、DVI≥1个、VGA≥1个、BNC≥个1USB≥1个、环通RJ45 IN≥1个；输出：环通RJ45 OUT≥1个；控制：RJ45 for RS232 IN RS-232、IR。

# 5.支持USB/HDMI/DVI/VGA/BNC/IR输入，其中HDMI 1.4/DVI最大支持到3840*2160输入信号,USB支持多媒体视频，图片，音乐，文本播放。

# 6.需内置音频解码，可外接喇叭。

# 7.支持图像180度翻转。

# 8.内嵌3D视频亮色分离电路单元。

# 9.内嵌3D数字信号降噪模块。

# 10.可支持驱动到1920×1080@120HZ的液晶屏幕。

# 11.LCD单元需采用最新的全环通技术，可将外置分配器和HDMI线嵌入液晶拼接单元中，拼接单元支持一进一出网线环通，环通信号需支持分辨率720P@50HZ/60HZ,1080P@50HZ/60HZ，在播放高清动态画面下显示完全同步。提供专利授权函。

# 12.双绞线环通拼接技术，无需任何外部设备即可通过1根网线实现拼接、控制、地址自动分配，。提供专利授权函。

# 13.LCD单元需支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、MP4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供专利授权函。

# 14.需支持智能地址码分配功能：一键地址码自动分配，无需对每个拼接单元设置繁琐的设置地址码。提供专利授权函。

# 15.整个系统具备拼接、混合矩阵功能，整个系统支持DVI×N、VGA×N、CVBS×N、USB×N（N为拼接屏数量），任意一个信号可以在整个系统中显示2幅画面。

# 16.屏体需支持边缘增亮技术，避免长时间使用出现四边变暗等问题。

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 南京华煊达、 深圳市帝艾帝、 深圳鹏天行 | 面板材质:三星； 屏幕对角线尺寸：46”； 物理分辨率达到：1920x1080 有效显示区域(mm)：1018.09×572.65mm； 显示色彩：16.7M； 高亮度：700cd/㎡； 背光源：LED； 对比度达到4500:1，亮度均匀性大于95％； 物理拼缝≤3.5mm 响应时间：8ms； 显示模式：16:9； 菜单语言：中文、英文； 控制方式：PC软件环路控制（RJ45）； 视频制式PAL/NTSC /SECAM； 散热方式：内置工业级风扇，智能温控系统 最大功耗：≤185W； 待机功耗：≤3W； 工作环境温度：0℃～50℃； 工作环境相对湿度：20%～80%； 安装方式：嵌入式（组合幕墙安装方式）、壁挂式； LCD显示单元可内置网络解码引擎，支持IPC、DVR、NVR的取流解码显示，支持1路800W/4路1080P/8路720P/16路D1；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示。 LCD显示单元支持智能开机延时，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动。。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示。 内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示。 LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器； LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 采用H2S宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号。 液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求； | 台 | 9 |
| 2 | 高清解码器 | 为与市城管局进行数据对接，此处须使用“宇视”品牌，不接受任何偏离。 | 具有2个千兆网口、9路DV1-1视频输出接口、9路音频输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1对LINE IN/OUT接口、4路报警输入/输出接口、2个USB3.0、1个WIFI口，提供公安部检测报告证明； 支持H.265格式解码、兼容H.264格式； 支持TCP、UDP解码上墙，支持GB/T28181、Onvif标准协议传输视频解码上墙，提供公安部检测报告证明； 支持9:16、3:4走廊模式，提供公安部检测报告证明； 支持的解码图像分辨率最高可达4K，向下兼容多种高标清图像分辨率，单台设备支持不少于36路108P解码； 支持轮切上墙、回放上墙（可以快进、快退、暂停、拖动播放进度条跳转、快放、慢放等操作），提供公安部检测报告证明； 支持对电视墙的管理增加、删除，支持大屏拼接功能，最多支持9凭拼接； 单屏支持1/4/9/16分屏，支持新建窗口、缩放、窗口自动对齐，提供公安部检测报告证明； 支持独立运行模式，不需要与管理平台配套使用即可解码上墙，提供公安部检测报告证明； 支持数据链路冗余，将多网口设置同一IP地址，当其中一条链路失效，不影响数据传输，提供公安部检测报告证明； | 套 | 1 |
| 3 | 配套支架 |  | 挂壁支架 | 套 | 9 |
| 4 | 网络机柜 | 图腾、普天、大唐 | 600x600x1166 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 华为、思科、H3C | 24个10/100/1000Base-T端口； 4个，100/1000Base-X千兆Combo口； 背板带宽；256Gbps； 包转发率72Mpps； 端口结构：固定端口（含光模块）； 电源功率：<40W； 电源电压：AC 100-240V； 传输模式：全双工/半双工自适应； 环境标准：工作温度：0-50℃ 工作湿度：10%-90% 存储温度：-5-55℃ 存储湿度：10%-90% VLAN:4K IP路由：静态路由，支持RIP、RIPng协议，OSPF等 | 台 | 1 |
| 6 | 专业视频线缆 | 秋叶原 | HDMI | 条 | 9 |
| 7 | 电源电缆 | 国产优质 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 8 | 专业电源设备 | 国产优质 | 含开关电源等配电设备 | 套 | 1 |
| 9 | 网络面板及模块 | 安普、康普、普天 | PVC网络插座（含网络模块，语音模块）等 | 套 | 8 |
| 10 | 网线 | 安普、康普、普天 | 6类网线，物理带宽250MH在，打线部分设计有保护盖，保护内部IDC触点正常工作；模块体采用高抗压阻燃材料，UL94v-0D等级，连接片采用镀金铜合金 | 箱 | 1 |
| 11 | 防静电地板 | 国产优质 | 600X600,陶瓷镜面（含金属构件） | 平方 | 10 |
| 12 | 配线桥架 | 国产优质 | 100*50*1.0金属桥架 | 米 | 10 |
| 13 | 装饰装修费 |  | 防静电地板安装，桥架安装、室内配套装潢等 | 项 | 1 |
| 14 | 辅材 |  | PVC管、PVC线槽、轧带、胶布，缠绕管，U形金属线槽、标签纸、网络配线架等 | 项 | 1 |
| 15 | 集成安装调试费 |  | 大屏，机柜，电源设备，数据、控制设备等安装调试 | 项 | 1 |
| 16 | 综合布线 |  | 电源线、网线、控制线布放，面板模块安装等 | 项 | 1 |
| 17 | 运保费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 税金 |  |  |  |  |

注：1、本项目中的建议品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，

但所选品牌档次须高于或等于建议品牌档次。投标供应商所投品牌为非建议品牌的，须提供以下资料（缺一不可）：①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当评标小组三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

2、本项目不接受负偏离应标。

3、供应商须保证所投产品的数据可以与南通市城管局进行实时对接，并且负责与南通市城管局进行数据连接。并在投标时做出承诺。

三、文明施工、安全防护要求

项目实施时，落实安全管理员全程负责本工程实施的安全管理。施工期间做好成品保护工作，应严格遵守安全操作规范，保证安全生产，文明施工，因违反操作造成采购单位经济损失，费用由成交供应商承担。成交供应商负责员工队伍安全教育工作，若发生闹事、饮酒、偷盗、打架等安全事故由成交供应商承担一切经济费用和责任。若出现工伤或死亡事故，成交供应商负全责，所有费用由成交供应商承担。

本项目的实施人员应服从采购单位管理，不得影响采购单位正常工作秩序，不得挪用、损坏设备设施，造成损失由成交供应商赔偿。

四、质量要求

1、投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合谈判文件规定的质量、规格和参数的要求。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在谈判文件中有特别要求的，按谈判文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

五、质保及售后服务

1、本项目质保期三年，质保期从项目验收合格之日起计。投标供应商应提供所投46寸液晶拼接屏品牌的三年免费质保承诺函（免费送货、免费安装、免费培训），在免费质保期内，成交供应商在接采购方维修联系通知后2小时内至现场，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。中标后不履行承诺的将扣除质量保证金。

2、成交供应商应提供设备操作、使用、简单维护维修培训，确保使用者能够熟练的操作设备，并能进行简单维护和维修。

3、所有货品应由成交供应商免费按时送达指定地点，并安装调配好。

六、验收要求

招标人在接到投标人以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由成交供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

七、产品设备交付、安装调试服务

1、产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至采购单位指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、交货期（服务时间）：15日历天

3、成交供应商发货到采购单位指定地点前应先告知采购单位。

4、全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因成交供应商包装不当或成交供应商其它原因造成损坏或丢失，应由成交供应商承担一切责任。

第四部分  谈判程序和内容

一、代理机构组织竞谈

1、成立竞争性谈判小组

由采购单位代表和有关专家依法组成。竞争性谈判小组构成共3人，评标专家2人，采购单位代表1人；评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。

2、竞争性谈判小组的职责

确认或者制定谈判文件；确定符合相应资格条件的投标供应商参加谈判；审查投标供应商的响应文件并作出评价；要求投标供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购单位、代理机构在评审过程中发现的投标供应商的违法违规行为。

3、竞争性谈判小组成员的义务

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购单位、代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加竞谈会。

三、谈判程序、内容

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效投标处理，谈判小组应当告知有关投标供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一投标供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

投标供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者盖章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的投标供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由投标供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5、最后报价是投标供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的投标供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。谈判时间由谈判小组掌握。

## 四、评定方法

依据《中华人民共和国政府采购法》“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，谈判小组针对在全部满足竞争性谈判文件实质性要求并提交最终报价的供应商中，本着“公平、公正、诚信”的原则，以“符合采购需求为前提，质量和服务相等为条件”，最终报价最低的投标供应商确定为最终的成交供应商，并编写评审报告，报价如有相同者，抽签确定成交供应商。抽签道具为扑克牌，在监管人员监督下，采购单位根据报价相同的投标供应商数量准备好同等数量且数值不同的牌，并宣布抽到点数最小的牌即为成交供应商。抽签代表为本项目谈判响应文件中注明的法定代表人或被授权人，抽签顺序为投标供应商递交谈判响应文件登记的先后顺序。

五、评审步骤

1、评审步骤规定：

第一阶段：谈判小组对每个投标供应商的谈判资格进行审查。

第二阶段：谈判小组对每个符合资格要求的投标供应商的技术标进行审查。主要审查技术标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足谈判文件的要求。

第三阶段：技术标完全满足谈判文件要求的投标供应商，以其价格标文件内的谈判报价（即首次报价）为基础，谈判小组集中与符合项目需求技术要求的投标供应商单一分别进行谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判明确各投标供应商符合并满足谈判文件要求，并能完全响应谈判内容后，要求其二次报价。如谈判内容导致谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有投标供应商。

第四阶段：单一分别谈判结束后，谈判小组告知所有投标供应商的项目二次报价，并要求所有作出实质性响应的有效投标供应商在规定的时间内，在谈判现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：谈判小组对投标供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，技术标和价格标部分都能满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各投标供应商的报价从低到高排序。

2、在谈判过程中，投标供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商法定代表人或被授权人签字或盖章后生效，投标供应商受其约束。

六、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）公示3个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳谈判保证金的；

2、谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、谈判响应文件资格及技术部分出现谈判价格的内容；

5、不具备谈判文件规定的资格要求的；

6、谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、谈判响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价竞标的；

10、投标供应商后一轮报价分别高于自己前一轮报价的；

11、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、评审小组可以认定为其他构成谈判未实质性响应谈判文件要求的。

八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对竞谈文件作实质响应的投标单位不足3家的；

2、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

3、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留竞争性谈判小组认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

# 第五部分  合同主要条款

政府采购项目

合同书

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及                      采购项目的采购结果、招标文件、成交通知书及中标供应商的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币        元 ，包含所有产品的材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件项目需求的所有费用。

2.2付款方式：签订采购合同，安装调试完毕且验收合格后付至合同价款的95%，余款5%待质保期满后，无质量问题一次性付清。以上款项的支付不计息。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：每次支付前，乙方提交相关发票至甲方财务处办理支付手续，财务处在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

三、质量保证

3.1中标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。

3.2投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在谈判文件中有特别要求的，按谈判文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3中标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5中标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6中标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至采购单位指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：合同签订生效后15日历天完成所有产品生产及安装调试。

5.4.3中标供应商发货到采购单位指定地点前应先告知采购单位。

5.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因中标供应商包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标供应商负一切责任。

5.5 交货及安装地点：甲方指定地点   。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

使用方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，使用方有权中止合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。验收所发生的费用由供应商承担。

八、售后服务

8.1中标供应商应提供    年的免费维修承诺（质保期从项目通过验收之日起计），在接采购单位维修联系通知后    小时内至现场，一般问题   小时内解决，最长不超过   小时解决问题。不能兑现质保承诺的，甲方将扣除质保金，并由区相关部门酌情进行信誉度处罚。

8.2中标供应商应提供设备操作、使用、简单维护维修培训，确保使用者能够熟练的操作设备，并能进行简单维护和维修。

8.3所有货品应有中标供应商免费按时送达指定地点，并安装调配好。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0. 1%支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、履约保证金

12.1乙方按招标文件规定缴纳了     元的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 12.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效及备案

本合同在乙方按规定缴纳履约保证金且甲乙双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（盖章）：                中标供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

# 第六部分  合同授予

一、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出5日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴费证明5日内与采购人签订合同。合同一式肆份，采购单位、供应商办各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款详见合同相关条款，以上项目款的支付不计息。

# 第七部分    响应文件组成及格式

一、谈判响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术标、价格标三部分组成。本次竞争性谈判项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、投标供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件；

2、法定代表人参加项目谈判的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加项目谈判的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见第七部分）。

3、投标供应商须提供所投46寸液晶拼接屏品牌的三年免费质保承诺函（格式自拟）；

4、供应商须保证所投产品的数据可以与南通市城管局进行实时对接，并且负责与南通市城管局进行数据连接。并在投标时做出承诺（格式自拟）。

5、提供相关专利授权函（格式自拟，详见项目需求）。

6、提供公安部检测报告（详见项目需求）。

7、投标供应商若为非南通市范围内注册的且未在南通市范围内设立全资分支机构及无委托注册在南通市范围内的具有同等资质的代维公司的，须承诺中标后15天内在南通市范围内设立全资分支机构或者5天内委托注册在南通市范围内的具有同等资质的代维公司售后服务。提供相关证明材料，否则将取消其中标资格。投标时提供承诺函(格式自拟）。

8、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第七部分）。

以上材料如为复印件均需加盖单位公章。

（二）技术标（单独装订密封）

1、竞争性谈判响应函；（格式参见第七部分）

2、技术条款响应一览表；（格式参见第七部分）

3、项目需求响应报告书；（格式自定，按项目需求编写）

4、提供项目实施、安装、调试方案、谈判货物产品质量验收标准及验收方案；

5、质量保证及售后服务的承诺；

注：为方便评委评审，请投标供应商按以上技术标中所涉及的事项顺序进行编制，自编目录，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标”所涉及相关证明材料原件请带至开标现场备查（如制造商投标则须提供原件；如代理商投标，代理商的材料须提供原件，制造商的材料则提供原件或加盖制造商红章的复印件）。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

（三）价格标（单独装订密封），不得出现在资格审查文件、技术标中。

1、谈判响应报价总表（首次）；（格式参见第七部分）

2、谈判响应报价明细表（首次）；（格式参见第七部分）

附件：

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市崇川区文峰街道办事处 ：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称)项目竞争性谈判采购活动，全权代表我公司处理响应的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                   传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件：

（粘贴此处）

注:参加响应时法定代表人将身份证原件带至谈判现场备查。

2、授权委托书

（非法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市崇川区文峰街道办事处：

兹授权      （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称)的政府采购活动，全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加响应时被授权人将身份证原件带至谈判现场备查。

3、竞争性谈判响应函

南通市崇川区文峰街道办事处：

依据贵单位               （采购项目名称)项目竞争性谈判的邀请，我方授权      （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的谈判工作，全权处理本次竞争性谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性谈判文件的各项要求，遵守竞争性谈判文件中的各项规定，按竞争性谈判文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性谈判文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性谈判文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，谈判保证金将被贵方作为违约金全额没收。

7、一旦成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件中规定的时间内完成合同项目。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

年      月     日

4、技术条款响应一览表

投标供应商应响应谈判文件中针对招标货物提出的技术规格与要求；如其所投产品与其中某些条款不完全响应时，应在表格中逐条列出，未列出的视同完全响应。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌 型号 | 谈判文件 技术要求 | 所投产品 技术响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标供应商应对照谈判文件第三部分项目需求内的要求，逐一填写，投标货物与谈判文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。（本项目不接受负偏离应标）

2、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、所投品牌型号必须确定、唯一。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日期：

5、谈判响应报价总表（首次）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 人民币小写：￥ 元， 人民币大写： 。 |
| 完成时间 |  |

投标供应商（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月

注：1、本表式，不得自行改动。

## 2、竞谈总报价（以人民币计价）包含所有产品的材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件项目需求的所有费用。

## 3、第二次、第三次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写竞谈报价（首次）的报价。且第二次、第三次报价时，竞谈响应报价明细表按同比例下浮。

6、谈判响应报价明细表（首次）

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应谈判文件要求。